## Slide 1: RAUMAN KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT 2008–2019 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2020

## Slide 2: Esityksen sisältö
Kuluttajien sähkönkulutus
Rakennusten lämmitys
  Sähkölämmitys
  Maalämpö
  Kaukolämpö
  Erillislämmitys
Teollisuus ja työkoneet
Tieliikenne
Maatalous
Jätehuolto
Yhteenveto
Kuntien väliset vertailut
CO2, CH4, N2O

## Slide 3: Sähkönkulutus
Sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu Energiateollisuus ry:n tilastoon kuntien sähkönkulutuksesta
Sähkönkulutus on esitetty seuraaville luokille: asuminen ja maatalous; palvelut ja rakentaminen; ja teollisuus.
Teollisuuden sähkönkulutusta on tarkasteltu kohdassa teollisuus ja työkoneet.
Rauma, CO2-raportti 2021
Sähkönkulutus (GWh) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Asuminen ja maatalous | 148 | 150 | 160 | 162 | 166 | 134 | 157 | 145 | 159 | 154 | 157 | 154
Palvelut ja rakentaminen | 118 | 133 | 135 | 127 | 131 | 113 | 120 | 118 | 127 | 126 | 126 | 129

## Slide 4: Sähkönkulutuksen päästöt
Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt laskivat 17 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Päästöjen laskuun vaikutti sähkön päästökertoimen lasku.
Sähkönkulutuksen päästöjen laskennassa päästökertoimena on käytetty Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen päästökerrointa.
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Kuluttajien sähkönkulutus | Teollisuuden sähkönkulutus
2008 | 31.4072
2009 | 36.4261
2010 | 43.5372
2011 | 37.288
2012 | 24.5469
2013 | 23.5374
2014 | 23.4238
2015 | 17.1981
2016 | 19.076
2017 | 16.272
2018 | 18.9181
2019 | 15.6831

## Slide 5: Sähkönkulutuksen päästöt paikallinen tuotanto huomioiden
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: kt CO2-ekv
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Sähkö paikallinen tuotanto huomioiden | 421.8266 | 389.3221 | 497.6286 | 381.4524 | 282.1221 | 319.2161 | 258.2011 | 212.6847 | 218.484 | 192.2269 | 236.2476 | 178.2024
Sähkö CO2-raportin menetelmällä | 441.8107 | 419.0757 | 545.2884 | 420.4634 | 304.1671 | 355.2448 | 280.9551 | 228.1329 | 230.6278 | 202.087 | 247.318 | 187.0511

## Slide 6: Rakennusten lämmitys
Suomessa huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä.
Rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttaa vuosittain vaihteleva lämmitystarve.
Rakennusten lämmityksen päästöt on laskettu sähkölämmitykselle, maalämmölle, kaukolämmölle ja erillislämmitykselle.

## Slide 7: Rakennusten lämmityksen päästöt
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Kaukolämpö | Sähkölämmitys | Maalämpö | Erillislämmitys
2008 | 8.7628 | 15.781 | 33.8597
2009 | 18.1879 | 20.6136 | 0.1779 | 37.1401
2010 | 24.8102 | 29.5144 | 0.27021 | 42.4477
2011 | 15.008 | 20.7727 | 0.2325 | 33.8414
2012 | 14.4858 | 14.7333 | 0.20131 | 36.8148
2013 | 10.6663 | 16.29 | 0.31365 | 33.6285
2014 | 11.3933 | 12.5558 | 0.26193 | 33.6122
2015 | 13.1405 | 9.9437 | 0.26572 | 31.2382
2016 | 12.2642 | 11.5216 | 0.33316 | 34.8329
2017 | 16.9302 | 10.2301 | 0.3072 | 33.4569
2018 | 23.655 | 11.9176 | 0.37575 | 33.0056
2019 | 22.0431 | 10.0439 | 0.33342 | 31.4903

## Slide 8: Teollisuus ja työkoneet
Teollisuuden päästölaskennassa ovat mukana seuraavat päästölähteet kunnan alueella:
  Polttoaineen käyttö (teollisuus ja työkoneet)
  Teollisuuden sähkönkulutus
Teollisuuden sähkönkulutustiedot saatiin Energiateollisuus ry:n tilastosta sekä teollisuuslaitoksille tehdyillä yrityskyselyillä. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt lasketaan vähentämällä Energiateollisuus ry:n tilastoimasta teollisuuden sähkönkulutuksesta teollisuuden omaan käyttöön tuottama sähkö. Tätä menetelmää käyttämällä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöissä otetaan huomioon ainoastaan teollisuuden ostosähkö. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästö on laskettu käyttäen valtakunnallista sähkönkulutuksen päästökerrointa.

## Slide 9: Teollisuus ja työkoneet
Rauma, CO2-raportti 2021
Vuosi | Teollisuus ja työkoneet (GWh) | Teollisuuden sähkönkulutus (GWh)
2008 | 3592 | 2296
2009 | 3386 | 1866
2010 | 4104 | 2037
2011 | 4280 | 1966
2012 | 4416 | 2163
2013 | 4236 | 2049
2014 | 4197 | 1900
2015 | 4110 | 2047
2016 | 4184 | 1989
2017 | 4019 | 1944
2018 | 4239 | 2060
2019 | 4133 | 1875

## Slide 10: Teollisuus ja työkoneet
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Teollisuus ja työkoneet | Teollisuuden sähkönkulutus
2008 | 113.5796 | 394.6224
2009 | 117.1203 | 361.8582
2010 | 159.5593 | 471.9666
2011 | 159.5637 | 362.1702
2012 | 139.7162 | 264.6856
2013 | 121.8127 | 315.1038
2014 | 99.8741 | 244.7136
2015 | 151.551 | 200.7212
2016 | 152.057 | 199.6971
2017 | 165.4033 | 175.2778
2018 | 181.514 | 216.1066
2019 | 177.078 | 160.9907

## Slide 11: Tieliikenne
Liikenteestä aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Päästöjen lisäksi ympäristöhaasteita aiheuttavat ilmanlaadun heikkeneminen, melu ja vaikutukset pohjavesiin.
Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin, jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Viimeisimmän vuoden tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärien muutoksiin kunnan alueella.
Mallilla tuotetaan Suomen viralliset vuosittaiset päästömäärät EU:lle, YK:lle ja Suomen tilastoihin.
Mallissa käytettyihin päästökertoimiin vaikuttavat polttoaineiden bio-osuudet.

## Slide 12: Tieliikenteen päästöt
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: kt CO2-ekv
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*
Kunnan kadut ja tiet | 28.4661 | 27.137 | 27.5968 | 26.6503 | 25.9512 | 25.9248 | 23.4225 | 23.5519 | 25.7076 | 21.3867 | 21.4337 | 20.0162
Päätiet | 33.3455 | 31.2721 | 32.8721 | 32.4163 | 32.1834 | 32.3286 | 29.2735 | 29.5791 | 33.2351 | 33.4368 | 34.6635 | 34.2696
Moottoripyörät ja mopot | 0.73986 | 0.73793 | 0.76431 | 0.8079 | 0.82909 | 0.84251 | 0.8384 | 0.87232 | 0.87849 | 0.86306 | 0.83246 | 0.7862
Yhteensä | 62.5515 | 59.1471 | 61.2333 | 59.8745 | 58.9637 | 59.0959 | 53.5344 | 54.0034 | 59.8211 | 55.6866 | 56.9296 | 55.072 | 51.6824
Päästöt/milj. km | 0.23943 | 0.22669 | 0.23495 | 0.23072 | 0.23042 | 0.22899 | 0.20485 | 0.20764 | 0.23014 | 0.21382 | 0.22054 | 0.21504 | 0.21504

## Slide 13: Maatalous
Maataloudesta aiheutuu noin 10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruuansulatuksesta, lannasta sekä peltoviljelystä.
Eläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt on laskettu perustuen eläinten lukumäärään sekä Suomen kasvihuonekaasuinventaarion eläintyyppikohtaisiin päästökertoimiin.
Peltoviljelyn päästölaskenta perustuu eri kasvilajien viljelypinta-alatietoihin. Lisäksi on käytetty tietoa koko viljelypinta-alasta. Päästöt on laskettu perustuen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiin.

## Slide 14: Maatalouden päästöjen jakautuminen
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Eläinten ruuansulatus | Lannankäsittely | Lanta laitumella | Lanta lannoitteena | Synteettinen lannoitus | Kalkitus | Niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit | Epäsuora päästö | Päästöt yhteensä_ei maatalous
 | 1.289 | 1.0839 | 0.21914 | 0.4132 | 3.7847 | 1.1209 | 0.87327 | 1.5328 | 144.6927

## Slide 15: Maatalouden päästöt
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Eläinten ruuansulatus | Lannankäsittely | Peltoviljely
2008 | 1.7803 | 1.5746 | 8.0659
2009 | 1.6682 | 1.7727 | 8.0082
2010 | 1.6641 | 1.6032 | 8.5825
2011 | 1.5738 | 1.259 | 8.4056
2012 | 1.4598 | 1.1535 | 8.0739
2013 | 1.4094 | 0.83269 | 7.9578
2014 | 1.4036 | 2.2739 | 8.5838
2015 | 1.3992 | 1.1222 | 8.0126
2016 | 1.4717 | 1.1624 | 8.0144
2017 | 1.4255 | 0.73463 | 7.8078
2018 | 1.3264 | 0.69976 | 7.8033
2019 | 1.289 | 1.0839 | 7.9441

## Slide 16: Jätehuolto
Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä.
Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, sillä nykyään yhdyskuntajäte pyritään kierrättämään tai se hyödynnetään energian tuotannossa. Kunnissa, joissa jätteenpoltolla tuotetaan kaukolämpöä, on jätteenpolton päästö mukana kaukolämmönkulutuksen päästössä.
Jätehuollon päästölaskenta perustuu ympäristöhallinnon VAHTI- ja YLVA-tietojärjestelmien tietoihin ja laskennassa on hyödynnetty Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä.

## Slide 17: Jätehuollon päästöt
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Kiinteä jäte | Jätevesi
2008 | 20.4154 | 3.0868
2009 | 20.2039 | 2.8032
2010 | 12.0873 | 2.7851
2011 | 9.2189 | 1.2461
2012 | 11.5016 | 2.8376
2013 | 10.7659 | 2.9007
2014 | 12.0185 | 2.7306
2015 | 10.0202 | 2.7681
2016 | 7.1091 | 2.8459
2017 | 5.5022 | 2.7976
2018 | 5.2776 | 2.9243
2019 | 6.937 | 3.0898

## Slide 18: Yhteenveto
Kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2019 olivat yhteensä 493,1 kt CO2-ekv.
Rauman päästöt laskivat 12 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019, kun teollisuuden päästöt ovat mukana tarkastelussa.
Rauman päästöt asukasta kohti vuonna 2019 olivat 12,6 t CO2-ekv.
Rauma, CO2-raportti 2021
 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * | Yksikkö
Kuluttajien sähkönkulutus | 31,4 | 36,4 | 43,5 | 37,3 | 24,5 | 23,5 | 23,4 | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 18,9 | 15,7 | 12,2 | kt CO2-ekv
Sähkölämmitys | 15,8 | 20,6 | 29,5 | 20,8 | 14,7 | 16,3 | 12,6 | 9,9 | 11,5 | 10,2 | 11,9 | 10,0 | 7,1 | kt CO2-ekv
Maalämpö |  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | kt CO2-ekv
Kaukolämpö | 8,8 | 18,2 | 24,8 | 15,0 | 14,5 | 10,7 | 11,4 | 13,1 | 12,3 | 16,9 | 23,7 | 22,0 | 16,0 | kt CO2-ekv
Erillislämmitys | 33,9 | 37,1 | 42,4 | 33,8 | 36,8 | 33,6 | 33,6 | 31,2 | 34,8 | 33,5 | 33,0 | 31,5 | 28,0 | kt CO2-ekv
Tieliikenne | 62,6 | 59,1 | 61,2 | 59,9 | 59,0 | 59,1 | 53,5 | 54,0 | 59,8 | 55,7 | 56,9 | 55,1 | 51,7 | kt CO2-ekv
Maatalous | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 12,3 | 10,5 | 10,6 | 10,0 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | kt CO2-ekv
Jätehuolto | 23,5 | 23,0 | 14,9 | 10,5 | 14,3 | 13,7 | 14,7 | 12,8 | 10,0 | 8,3 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | kt CO2-ekv
Päästöt yhteensä | 187,3 | 206,1 | 228,5 | 188,7 | 174,8 | 167,4 | 161,8 | 149,1 | 158,5 | 151,2 | 162,8 | 155,0 | 135,6 | kt CO2-ekv
Teollisuuden sähkönkulutus | 394,6 | 361,9 | 472,0 | 362,2 | 264,7 | 315,1 | 244,7 | 200,7 | 199,7 | 175,3 | 216,1 | 161,0 |  | kt CO2-ekv
Teollisuus ja työkoneet | 113,6 | 117,1 | 159,6 | 159,6 | 139,7 | 121,8 | 99,9 | 151,6 | 152,1 | 165,4 | 181,5 | 177,1 |  | kt CO2-ekv
Päästöt yhteensä, ml. teoll. | 695,5 | 685,1 | 860,1 | 710,5 | 579,2 | 604,3 | 506,4 | 501,4 | 510,2 | 491,8 | 560,5 | 493,1 |  | kt CO2-ekv
Päästöt asukasta kohden | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | t CO2-ekv/as.
Päästöt as. kohden, ml. teoll. | 17,5 | 17,2 | 21,7 | 17,8 | 14,5 | 15,1 | 12,7 | 12,6 | 12,9 | 12,4 | 14,2 | 12,6 |  | t CO2-ekv/as.
Asukasluku | 39747 | 39793 | 39715 | 39820 | 39842 | 39979 | 39970 | 39809 | 39614 | 39620 | 39360 | 39205 | 39205 | 
Lämmitystarveluku | 3545 | 3976 | 4657 | 3617 | 4011 | 3613 | 3599 | 3240 | 3731 | 3746 | 3723 | 3643 | 3137 | 

## Slide 19: Päästöjen jakautuminen eri sektoreille
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Kulutta- jien sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Teolli- suuden sähkön- kulutus | Teoll. ja työ- koneet | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
 | 15.6831 | 10.0439 | 0.33342 | 160.9907 | 177.078 | 22.0431 | 31.4903 | 55.072 | 10.317 | 10.0269




## Slide 20: Päästöjen kehitys sektoreittain
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Kulutt:n sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Teolli- suuden sähkön- kulutus | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Teoll. ja työ- koneet | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
2008 | 31.4072 | 15.781 | 394.6224 | 8.7628 | 33.8597 | 113.5796 | 62.5515 | 11.4208 | 23.5022
2009 | 36.4261 | 20.6136 | 0.1779 | 361.8582 | 18.1879 | 37.1401 | 117.1203 | 59.1471 | 11.449 | 23.0071
2010 | 43.5372 | 29.5144 | 0.27021 | 471.9666 | 24.8102 | 42.4477 | 159.5593 | 61.2333 | 11.8497 | 14.8724
2011 | 37.288 | 20.7727 | 0.2325 | 362.1702 | 15.008 | 33.8414 | 159.5637 | 59.8745 | 11.2385 | 10.4649
2012 | 24.5469 | 14.7333 | 0.20131 | 264.6856 | 14.4858 | 36.8148 | 139.7162 | 58.9637 | 10.6872 | 14.3392
2013 | 23.5374 | 16.29 | 0.31365 | 315.1038 | 10.6663 | 33.6285 | 121.8127 | 59.0959 | 10.1998 | 13.6666
2014 | 23.4238 | 12.5558 | 0.26193 | 244.7136 | 11.3933 | 33.6122 | 99.8741 | 53.5344 | 12.2613 | 14.7491
2015 | 17.1981 | 9.9437 | 0.26572 | 200.7212 | 13.1405 | 31.2382 | 151.551 | 54.0034 | 10.534 | 12.7883
2016 | 19.076 | 11.5216 | 0.33316 | 199.6971 | 12.2642 | 34.8329 | 152.057 | 59.8211 | 10.6486 | 9.955
2017 | 16.272 | 10.2301 | 0.3072 | 175.2778 | 16.9302 | 33.4569 | 165.4033 | 55.6866 | 9.9679 | 8.2998
2018 | 18.9181 | 11.9176 | 0.37575 | 216.1066 | 23.655 | 33.0056 | 181.514 | 56.9296 | 9.8295 | 8.2019
2019 | 15.6831 | 10.0439 | 0.33342 | 160.9907 | 22.0431 | 31.4903 | 177.078 | 55.072 | 10.317 | 10.0269

## Slide 21: Päästöjen kehitys ilman teollisuutta
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
Päästöt yhteensä | 187.2852 | 206.1488 | 228.535 | 188.7205 | 174.7723 | 167.398 | 161.7917 | 149.1118 | 158.4526 | 151.1506 | 162.833 | 155.0097 | 135.5505
Päästöt as. kohden | 4.7119 | 5.1805 | 5.7544 | 4.7393 | 4.3866 | 4.1871 | 4.0478 | 3.7457 | 3.9999 | 3.815 | 4.137 | 3.9538 | 3.4575

## Slide 22: Päästöjen kehitys
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
Päästöt yhteensä | 695.4872 | 685.1273 | 860.0609 | 710.4543 | 579.1741 | 604.3146 | 506.3794 | 501.384 | 510.2067 | 491.8317 | 560.4536 | 493.0785
Päästöt as. kohden | 17.4979 | 17.2173 | 21.6558 | 17.8416 | 14.5368 | 15.1158 | 12.669 | 12.5947 | 12.8795 | 12.4137 | 14.2392 | 12.5769

## Slide 23: Normeerattu päästökehitys
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: kt CO2-ekv
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Muut sektorit | 211.054 | 210.7235 | 247.5146 | 241.1415 | 223.7063 | 204.775 | 180.4188 | 228.8767 | 232.4817 | 239.3576 | 256.475 | 252.4939
Lämmitys (normeerattu) | 66.1289 | 75.2679 | 80.074 | 73.044 | 71.6992 | 68.6942 | 69.7087 | 73.209 | 70.975 | 74.6879 | 81.8895 | 79.7203
Kuluttajien ja teoll. sähkö (normeerattu) | 470.3445 | 389.7957 | 421.8273 | 410.6812 | 447.9198 | 417.8991 | 395.3702 | 421.845 | 413.0108 | 402.9939 | 425.4409 | 390.2993
Yhteensä (CO2-raportti) | 695.4872 | 685.1273 | 860.0609 | 710.4543 | 579.1741 | 604.3146 | 506.3794 | 501.384 | 510.2067 | 491.8317 | 560.4536 | 493.0785

## Slide 24: Kuntien väliset vertailut
CO2-raportissa on mukana noin 90 kuntaa ympäri Suomen.
CO2-raportin kautta kunnat pystyvät paitsi seuraamaan ilmastotyönsä tuloksia myös vertailemaan päästökehitystään muihin kuntiin.
Päästövertailut on toteutettu pääasiassa asukaskohtaisten päästöjen vertailuina. Lisäksi on esitetty kokonaispäästöjen vertailuja.

## Slide 25: Saman kokoluokan kunnat
CO2-raportissa mukana olevien 25 000 - 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2019 ilman teollisuutta.
Rauma, CO2-raportti 2021
Chart: 
| Järvenpää | Imatra | Kerava | Vaasa | --> Rauma | Tuusula | Kirkkonummi | Nokia | Hyvinkää | Kaarina | Nurmijärvi | Ylöjärvi | Kotka | Kajaani | Riihimäki | Mikkeli | Kangasala | Rovaniemi | Hämeenlinna | Vihti | Kokkola | Lohja | Seinäjoki | Salo
Kuluttajien sähkönkulutus | 0.32549 | 0.37587 | 0.39637 | 0.42859 | 0.40003 | 0.16155 | 0.41362 | 0.28863 | 0.42794 | 0.37316 | 0.26044 | 0.30275 | 0.37552 | 0.44183 | 0.47757 | 0.51076 | 0.40229 | 0.50814 | 0.519 | 0.32863 | 0.44733 | 0.40655 | 0.46909 | 0.38247
Sähkölämmitys | 0.25238 | 0.33194 | 0.14302 | 0.16954 | 0.25619 | 0.49534 | 0.25591 | 0.27453 | 0.19524 | 0.27238 | 0.37592 | 0.29134 | 0.29841 | 0.21405 | 0.29699 | 0.21738 | 0.23669 | 0.29457 | 0.22001 | 0.38517 | 0.25069 | 0.31803 | 0.25339 | 0.31228
Maalämpö | 0.014348 | 0.0042602 | 0.0084804 | 0.015251 | 0.0085045 | 0.032643 | 0.019402 | 0.03048 | 0.0079503 | 0.025768 | 0.019939 | 0.029107 | 0.012046 | 0.017854 | 0.0080213 | 0.016347 | 0.022743 | 0.022522 | 0.0092052 | 0.017028 | 0.016275 | 0.016857 | 0.0088128 | 0.020291
Kaukolämpö | 0.17078 | 0.041457 | 0.95507 | 1.1794 | 0.56225 | 0.16343 | 0.63046 | 0.47441 | 0.89703 | 0.40621 | 0.063713 | 0.39007 | 0.83702 | 1.365 | 1.0252 | 0.70905 | 0.53123 | 1.1738 | 0.85214 | 0.051824 | 1.0544 | 0.23774 | 2.3904 | 0.97546
Erillislämmitys | 0.30115 | 1.0338 | 0.32948 | 0.61343 | 0.80322 | 0.79069 | 0.5778 | 0.91307 | 0.53499 | 1.0418 | 0.70291 | 0.85277 | 1.1675 | 0.58201 | 0.68996 | 0.61029 | 1.0435 | 0.6546 | 0.63835 | 1.0338 | 0.98518 | 1.3476 | 0.53738 | 1.4032
Tieliikenne | 1.1085 | 1.2432 | 1.498 | 0.95355 | 1.4047 | 2.0461 | 1.9807 | 1.7679 | 2.0418 | 2.1992 | 2.6723 | 1.8712 | 1.4141 | 1.5311 | 2.0073 | 2.21 | 1.9888 | 1.96 | 2.1679 | 2.782 | 1.5924 | 2.7696 | 1.5461 | 3.2122
Maatalous | 0.017781 | 0.081156 | 0.011393 | 0.14871 | 0.26316 | 0.17057 | 0.14236 | 0.20797 | 0.15937 | 0.11584 | 0.30268 | 0.44965 | 0.066718 | 0.21024 | 0.12895 | 0.577 | 0.69802 | 0.28473 | 0.67101 | 0.51642 | 1.2088 | 0.48731 | 1.2419 | 1.5165
Jätehuolto | 0.46468 | 0.28256 | 0.22493 | 0.10659 | 0.25576 | 0.17835 | 0.066582 | 0.33293 | 0.18053 | 0.068257 | 0.1476 | 0.39629 | 0.47532 | 0.33222 | 0.11487 | 0.3436 | 0.32657 | 0.36509 | 0.21292 | 0.33945 | 0.11553 | 0.30447 | 0.25138 | 0.13769

## Slide 26: Asukaskohtaisten päästöjen vertailu
Rauma, CO2-raportti 2021
Yksikkö: t CO2-ekv/ asukas
Chart: 

## Slide 27: Kokonaispäästöjen vertailu
Rauma, CO2-raportti 2021
Yksikkö: kt CO2-ekv
Chart: 

## Slide 28: Kiitos mielenkiinnosta!